# Peripherie- und Zentriwinkel

### Aufgabe:

### Vorgehen:

# Die Tangenten - Grundkonstruktion

### Aufgabe:

Konstruiere von einem Punkt P die Tangenten an einen Kreis.

- Konstruiere den Kreis k und ausserhalb den Punkt P.

- Mit Hilfe des Thaleskreises werden die rechten Winkel bei den Berührungspunkten konstruiert.

### Vorgehen:

- Erzeugen. Punkt. Punkt erzeugen.

- Beschriftungen. Objektname. Diesen Punkt mit Z anschreiben (Æ Kreiszentrum).

- Kreis. Kreis. Um diesen Punkt einen Kreis konstruieren.

- Beschriftungen. Objektname. Den Kreis mit k anschreiben.

- Linien. Gerade. Durch das Zentrum des Kreises eine horizontal verlaufende Gerade konstruieren.

- Beschriftungen. Objektname. Diese Gerade mit g anschreiben.

- Erzeugen. Punkt auf Objekt. Auf g ausserhalb k, den Punkt P erzeugen.

- Beschriftungen. Objektname. Diesen Punkt P anschreiben.

- Konstruktionen. Mittelpunkt. Strecke ZP halbieren.

- Beschriftungen. Objektname. Mittelpunkt M anschreiben.

- Kreis. Kreis. Thaleskreis um M durch Z und P.

- Den markierten Thaleskreis als gestrichelte Linie definieren mit Optionen, Attribute zeigen, gestrichelte Linie wählen.

- Erzeugen. Schnittpunkt. Schnittpunkt zwischen Kreis k und dem Thaleskreis.

- Gerade. Strahl. Beide Tangenten von P durch die Berührungspunkte auf k.

- Gerade. Strecke. Beide Berührungsradien von Z zu den Berührungspunkten auf k konstruieren.

- Anschrift. Winkelmarkierung. Die rechten Winkel bei den Berührungspunkten markieren.

# Gemeinsame innere Tangenten

### Aufgabe:

Konstruiere an zwei Kreise die gemeinsamen inneren Tangenten.

- Konstruiere zwei verschieden grosse Kreise.

- Beide Kreisradien werden um den Radius des kleineren Kreises vergrössert. Der kleine Kreis schrumpft so zum Punkt.

- Jetzt gelangt die Tangenten-Grundkonstruktion zur Anwendung.

- Zum Schluss werden die Kreise wieder aufgeblasen bzw. geschrumpft und die Tangenten ans richtige Ort parallel verschoben.

ACHTUNG: Zuerst werden die Berührungspunkte erzeugt!

### Vorgehen:

- Erzeugen. Punkt. Zentrum des einen Kreises erzeugen.

- Kreis. Kreis. Um diesen Punkt einen Kreis konstruieren.

- Erzeugen. Punkt. Zentrum des anderen Kreises erzeugen.

- Kreis. Kreis. Um diesen Punkt einen weiteren Kreis mit anderer Grösse konstruieren.

- Linien. Strecke. Die beiden Kreiszentren mit einer Strecke verbinden.

- Punkt. Schnittpunkt. Diese Strecke mit beiden Kreisen schneiden.

- Konstruktionen. Zirkel. Den kleinen Radius vom Schnittpunkt der Verbindungsstrecke mit dem grossen Kreises auf der Verbindungsstrecke Richtung kleinen Kreis abtragen und den Schnittpunkt erzeugen.

- Verschiedenes. Zeigen/Ausblenden. Den Zirkelkreis anklicken und so unsichtbar machen.

- Kreis. Kreis. Konzentrischen Hilfskreis erzeugen.

- Thaleskreis für die Berührungspunkte erzeugen.

- Punkt. Schnittpunkt. Berührungspunkte für die Tangenten erzeugen.

- Linie. Strahl. Tangenten vom Zentrum des kleinen Kreises an die Berührungspunkte.

- Berührungsstrahlen mit dem ursprünglichen grossen Kreis schneiden

- Hilfstangenten parallel verschieben.

# Gemeinsame äussere Tangenten

### Aufgabe:

Konstruiere an zwei Kreise die gemeinsamen äusseren Tangenten.

- Konstruiere zwei verschieden grosse Kreise.

- Beide Kreisradien werden um den Radius des kleineren Kreises verkleinert. Der kleine Kreis schrumpft so zum Punkt.

- Jetzt gelangt die Tangenten-Grundkonstruktion zur Anwendung.

- Zum Schluss werden die Kreise wieder aufgeblasen und die Tangenten ans richtige Ort parallel verschoben.

ACHTUNG: Zuerst werden die Berührungspunkte erzeugt!

### Vorgehen:

- Erzeugen. Punkt. Zentrum des einen Kreises erzeugen.

- Kreis. Kreis. Um diesen Punkt einen Kreis konstruieren.

- Erzeugen. Punkt. Zentrum des anderen Kreises erzeugen.

- Kreis. Kreis. Um diesen Punkt einen weiteren Kreis mit anderer Grösse konstruieren.

- Linien. Strecke. Die beiden Kreiszentren mit einer Strecke verbinden.

- Punkt. Schnittpunkt. Diese Strecke mit beiden Kreisen schneiden.

- Konstruktionen. Zirkel. Den kleinen Radius vom Schnittpunkt des grossen Kreises mit der Verbindungsstrecke Richtung Zentrum abtragen und den Schnittpunkt erzeugen.

- Verschiedenes. Zeigen/Ausblenden. Den Zirkelkreis anklicken und so unsichtbar machen.

- Kreis. Kreis. Konzentrischen Hilfskreis erzeugen.

- Thaleskreis für die Berührungspunkte erzeugen.

- Punkt. Schnittpunkt. Berührungspunkte für die Tangenten erzeugen.

- Linie. Strahl. Tangenten vom Zentrum des kleinen Kreises an die Berührungspunkte.

- Berührungsstrahlen mit dem ursprünglichen grossen Kreis schneiden

- Hilfstangenten parallel verschieben.